## Dodatek 1: Konfiguracja EM-4114 do usługi Neostrada+

1. Wstęp do konfiguracji

  - Otwórz okno przeglądarki

  - W polu adresu wpisz http://192.168.123.254 i wciśnij Enter

  - W polu ‘Administrator Login’ wpisz ‘admin’

  - W ten sposób uzyskujemy dostęp do konfiguracji modemu

2. Konfiguracja połączenia

2.1 W ‘Administrator Menu’ kliknij ‘Wizard’

2.2 W oknie ‘Setup Wizard’ kliknij ‘Next’

2.3 Wybierz ‘PPP over ATM (RFC 2364)’ i kliknij ‘Next’

2.4 W polu ‘PPPoA Account’ wprowadź nazwę użytkownika otrzymaną od TPSA

2.5 W polu ‘PPPoA Password’ wprowadź hasło otrzymane od TPSA

Jeśli nie posiadasz jeszcze nazwy użytkownika i hasła wprowadź:

‘PPPoA Account’: rejestracja@neostrada.pl

‘PPPoA Password’: rejestracja

Umożliwi Ci to dostęp do strony rejestracyjnej TPSA, gdzie otrzymasz nazwę użytkownika i hasło.

2.6 Kliknij ‘Next’.

2.7 W polu ‘Data Encapsulation’ wybierz ‘VC-Mux’

2.8 W polu ‘Schedule type’ wybierz ‘CBR’ i kliknij ‘Next’

2.9 Konfiguracja została pomyślnie zakończona. Kliknij ‘Reboot’, aby zrestartować modem.

# Uwaga: by odpowiednio skonfigurować przeglądarkę patrz instrukcja obsługi paragraf 2.3.3