# EM 4114 / EM 4115	Bezprzewodowy 802.11g router ADSL / AP / 4 portowy Switch / Printserwer

1.0 Wstęp:

Dziękujemy za wybór tego wysokiej jakości produktu Eminent! Urządzenie to poddane zostało testom prowadzonym przez ekspertów technicznych Eminenta. Urządzenie posiada pięcioletnią gwarancję na wypadek gdyby pojawiły się jakieś problemy. Prosimy zachować niniejszą instrukcję oraz potwierdzenie zakupu.

1.1 Cechy i funkcje:

EM4114/EM4115 pozwala na szybkie zbudowanie bezprzewodowej lub przewodowej sieci przy pomocy tylko jednego urządzenia. EM4114 został zaprojektowany z myślą o liniach analogowych (PSTN), natomiast model EM4115 z myślą o liniach cyfrowych (ISDN).

- Wbudowany modem ADSL

- Wbudowany 54Mbps punkt dostępowy dla łatwego budowania sieci bezprzewodowej.

- Wbudowany router dla bezproblemowego dzielenia Twojego łącza internetowego.

- Wbudowany 4-portowy 10/100Mbps przełącznik dla sieci kablowych.

- Wbudowana zapora ogniowa (Firewall) dla optymalnego zabezpieczenia twoich danych podczas przeglądania Internetu.

- Wbudowany serwer wydruku (USB).

- Translacja adresów NAT (Networking Address Translation).

1.2 Zawartość opakowania:

- EM4114/EM4115 802.11g 54Mbps 4-port Modem.

- Adapter zasilania.

- Kabel telefoniczny.

- Kabel sieciowy prosty.

- Instrukcja obsługi.

1.3 Zanim zaczniemy:

- Wszystkie komputery, które chcemy podłączyć do urządzenia, muszą posiadać kartę sieciową ze złączem RJ45.

- Ta instrukcja obsługi oparta jest na założeniu, że funkcja DHCP jest włączona (jest ona włączona domyślnie).

- Zapora ogniowa (Firewall) nie zabezpiecza przed atakami wirusów. Jest więc zalecane, by zawsze używać program antywirusowy.

2.0 Instalacja urządzenia:

1. Upewnij się, że komputer jest wyłączony.

2. Podłącz modem do sieci elektrycznej przy pomocy załączonego zasilacza.

3. Podłącz port DSL modemu do linii ADSL za pomocą kabla telefonicznego.

4. Podłącz komputer do portu LAN w modemie za pomocą kabla UTP.

2.1.0 Podłączanie urządzenia do twojego komputera:

2.1.1 Połączenie LAN:

Jeśli modem został prawidłowo podłączony do portu LAN, dioda LED na przednim panelu modemu oraz na karcie sieciowej w komputerze zaświeci się.

2.1.2 Połączenie bezprzewodowe:

Istnieje możliwość konfiguracji modemu poprzez jego łącze bezprzewodowe.

Domyślne ustawienia dla połączenia bezprzewodowego:

- ‘Default’ dla pola oznaczonego ‘SSID’.

- ‘11’ dla pola oznaczonego ‘Channel’.

Mimo, że istnieje możliwość konfiguracji modemu przez połączenie bezprzewodowe, jest mocno zalecane, by do konfiguracji modemu używać portów LAN (kablowych).

2.2.0 Ustawienia sieciowe:

2.2.1 Ustawienia sieciowe (Windows 95, Windows 98 i Windows ME):

1. Windows 95 i Windows 98: Kliknij prawym przyciskiem myszy na

‘Otoczenie sieciowe’ na Twoim pulpicie.

2. Windows ME: Kliknij prawym przyciskiem myszy na ‘Moje miejsca sieciowe’ na Twoim pulpicie

3. Wybierz ‘‘Właściwości’.

4. Zaznacz ‘Protokół Internetowy (TCP/IP)’ skojarzony z Twoją kartą sieciową.

5. Kliknij na ‘Właściwości’.

6. Wybierz ‘Uzyskaj adres IP automatycznie’.

7. Następnie kliknij na zakładkę ‘Konfiguracja WINS’.

8. Wybierz ‘Wyłącz rozpoznawanie WINS’.

9. Kliknij na zakładkę ‘Konfiguracja DNS’.

10. Wybierz ‘Wyłącz DNS’.

11. Kliknij na zakładkę ‘Brama’.

12. Usuń wcześniej zainstalowane bramy.

13. Kliknij ‘OK’.

14. Następnie kliknij ‘OK’ w oknie ‘Sieć’.

15. Uruchom ponownie komputer.

16. Kliknij ‘Start’.

17. Kliknij ‘Uruchom’.

18. Wpisz ‘Winipcfg’.

19. Kliknij ‘Ok’.

20. Windows pokaże okno ‘Konfiguracja IP’.

21. Wybierz urządzenie sieciowe Ethernet (Networking PCI adapter) podłączone do modemu.

22. Kliknij ‘Zwolnij wszystko’.

23. Kliknij ‘Odnów wszystko’.

24. Kliknij ‘Ok’.

2.2.2 Ustawienia sieciowe (Windows 2000 i Windows XP):

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ‘Moje miejsca sieciowe’ na Twoim pulpicie.

2. Wybierz ‘‘Właściwości’.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ‘Połączenie lokalne’.

4. Wybierz ‘‘Właściwości’.

5. Zaznacz ‘Protokół Internetowy ‘TCP/IP)’.

6. Wybierz ‘‘Właściwości’.

7. Zaznacz ‘Uzyskaj adres IP automatycznie’.

8. Zaznacz ‘Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie’.

9. Kliknij ‘OK’.

10. Windows pokaże okno ‘Właściwości: Połączenie lokalne’.

11. Kliknij ‘OK’.

12. Windows 2000: Zamknij okno ‘Połączenia sieciowe i telefoniczne’.

13. Windows XP: Zamknij okno ‘Połączenia sieciowe’.

14. Uruchom ponownie komputer.

15. Kliknij ‘Start’.

16. Kliknij ‘Uruchom’.

17. Wpisz ‘cmd’ i naciśnij enter.

18. Wpisz ‘ipconfig/release’ i naciśnij Enter.

19. Wpisz ‘ipconfig/renew’ i naciśnij Enter.

20. Wpisz ‘Exit’ i naciśnij Enter.

2.2.3 Ustawienia sieciowe (Windows NT):

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ‘Otoczenie sieciowe’ na Twoim pulpicie.

2. Wybierz ‘‘Właściwości’.

3. Kliknij na zakładkę ‘Protokoły’.

4. Wybierz ‘Protokół TCP/IP’.

5. Wybierz ‘‘Właściwości’.

6. Wybierz urządzenie sieciowe (Kartę sieciową PCI) podłączone do urządzenia Eminent.

7. Wybierz ‘Uzyskaj adres IP automatycznie’.

8. Następnie kliknij na zakładkę ‘Konfiguracja WINS’.

9. Wybierz ‘Wyłącz rozpoznawanie WINS’.

10. Kliknij na zakładkę ‘Konfiguracja DNS’.

11. Usuń wcześniej podane usługi w okienku ‘usług wg kolejności używania’.

12. Kliknij ‘OK’.

13. Kliknij ‘OK’ w oknie ‘Sieć’.

14. Uruchom ponownie komputer.

15. Kliknij ‘Start’.

16. Kliknij ‘Uruchom’.

17. Wpisz ‘Cmd’ i naciśnij Enter.

18. Wpisz ‘ipconfig /release’ i naciśnij Enter.

19. Wpisz ‘ipconfig /renew’ i naciśnij Enter.

20. Wpisz ‘Exit’ i naciśnij Enter.

2.3.0 Różne ustawienia sieciowe:

2.3.1 Konfiguracja komputera i nazwy grupy dla sieci.

By stworzyć sieć konieczne jest, aby połączone komputery posiadały tą samą nazwę grupy. Ponieważ w różnych wersjach systemu Windows procedura ta wygląda inaczej, należy zapoznać się z oryginalną instrukcją systemu operacyjnego.

2.3.2 Udostępnianie dysków (danych) w otoczeniu sieciowym:

By stworzyć otoczenie sieciowe należy udostępniać dyski (dane) na połączonych ze sobą komputerach. Ponieważ w różnych wersjach systemu Windows procedura ta wygląda inaczej, należy zapoznać się z oryginalną instrukcją systemu operacyjnego.

2.3.3 Konfiguracja przeglądarki Microsoft Internet Explorer dla połączenia LAN:

By móc korzystać z Internetu należy zmodyfikować ustawienia przeglądarki.

Internet Explorer wersja 5 do 5.5:

1. Uruchom przeglądarkę Internet Explorer.

2. Kliknij ‘Stop’.

3. Gdy pojawi się okno konfiguracji połączenia kliknij ‘Anuluj’.

4. Kliknij ‘Narzędzia’.

5. Kliknij ‘Opcje Internetowe’.

6. Kliknij zakładkę ‘Połączenia’.

7. Kliknij ‘Ustawienia sieci LAN’.

8. Odznacz ‘Automatycznie wykryj ustawienia’.

9. Odznacz ‘Użyj skryptu automatycznej konfiguracji’.

10. Odznacz ‘Użyj serwera proxy’.

11. Kliknij ‘Ok’.

12. Usuń połączenia dial-up przez kliknięcie ‘Delete’.

13. Kliknij ‘Ustawienia’, by uruchomić kreator połączenia internetowego.

14. Wybierz ‘Chcę skonfigurować moje połączenie internetowe ręcznie lub połączyć korzystając z sieci lokalnej (LAN)’.

15. Kliknij ‘Dalej’.

16. Wybierz ‘Łączę się przy użyciu sieci lokalnej (LAN)’.

17. Kliknij ‘Dalej’.

18. Zaznacz ‘Automatycznie wykryj serwer proxy’.

19. Kliknij ‘Dalej’.

20. Kliknij ‘Nie’.

21. Kliknij ‘Dalej’.

22. Kliknij ‘Zakończ’.

23. Zamknij wszystkie otwarte okna Windows.

24. Uruchom ponownie komputer.

Internet Explorer wersja 6.x:

1. Uruchom przeglądarkę Internet Explorer.

2. Kliknij ‘Stop’.

3. Gdy pojawi się okno konfiguracji połączenia kliknij ‘Anuluj’.

4. Kliknij ‘Narzędzia’.

5. Kliknij ‘Opcje Internetowe’.

6. Kliknij zakładkę ‘Połączenia’.

7. Kliknij ‘Ustawienia sieci LAN’.

8. Odznacz ‘Automatycznie wykryj ustawienia’.

9. Odznacz ‘Użyj skryptu automatycznej konfiguracji’.

10. Odznacz ‘Użyj serwera proxy dla sieci LAN’.

11. Kliknij ‘Ok’.

12. Usuń połączenia dial-up przez kliknięcie ‘Usuń’.

13. Kliknij ‘Ustawienia’, by uruchomić kreator nowego połączenia internetowego.

14. Wybierz ‘Chcę skonfigurować moje połączenie internetowe ręcznie lub połączyć korzystając z sieci lokalnej (LAN)’.

15. Kliknij ‘Dalej’.

16. Wybierz ‘Łączę się przy użyciu sieci lokalnej (LAN)’.

17. Kliknij ‘Dalej’.

18. Zaznacz ‘Automatycznie wykryj serwer proxy’.

19. Odznacz ‘Użyj skryptu automatycznej konfiguracji’ oraz ‘Ręczne ustawienia serwera proxy’.

20. Kliknij ‘Dalej’.

21. Wybierz ‘Nie’.

22. Kliknij ‘Dalej’.

23. Kliknij ‘Zakończ’.

24. Zamknij wszystkie otwarte okna Windows.

25. Uruchom ponownie komputer

3.0 Konfiguracja EM4114/EM4115:

1. Uruchom przeglądarkę internetową.

2. Wpisz adres ‘http://192.168.123.254’ i naciśnij Enter.

3. Pokaże się ekran logowania modemu.

4. Wpisz ‘admin’ w polu ‘Administrator login’ (istotna jest wielkość liter).

5. Kliknij ‘Log in’.

6. Przykład konfiguracji usługi Neostrada+ znajduje się w dodatku 1.

3.1 Sprawdzanie połączenia internetowego:

Dla większości przypadków okno statusu pojawi się automatycznie i wyświetlone zostaną informacje dotyczące połączenia. Jeśli Okno statusu nie pojawi się automatycznie kliknij ‘Status’ w ‘Administrator Menu’.

3.2 Ustawienia sieci bezprzewodowej:

1. Kliknij ‘Basic setting’ w ‘Administrator Menu’.

2. Kliknij ‘Wireless’.

3. Okno to pozwala dokonać niezbędnych zmian jeśli łączymy się z modemem za pomocą wbudowanej opcji bezprzewodowego punktu dostępowego.

4. Wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej w polu ‘Network ID (SSID)’. Proszę zwrócić uwagę, by nazwa ta była identyczna także w innych urządzeniach w sieci bezprzewodowej (klientach).

5. Wybierz kanał w polu ‘Channel’. Proszę zwrócić uwagę, by wybrany kanał był identyczny także w innych urządzeniach w sieci bezprzewodowej (klientach).

6. Kliknij ‘Save’.

7. Kliknij ‘Reboot’.

8. Kliknij ‘Ok’, by zatwierdzić zmiany.

Uwaga! Opcje bezpieczeństwa zabezpieczające sieć bezprzewodową wyjaśnione są paragrafie 3.3.3.

3.3 Różne ustawienia w menu ‘Basic setting’:

Kliknij ‘Basic setting’ w ‘Menu Administratora’.

Można teraz dokonywać zmian w ustawieniach następujących elementach:

- DHCP Serwer.

- Adres IP modemu.

- Opcje bezpieczeństwa dla połączenia bezprzewodowego.

- Hasło modemu.

3.3.1 Podstawowe ustawienia:

Kliknij ‘Primary setup’.

‘Primary setup’ pozwala modyfikować adres IP modemu.

1. Wpisz nowy adres IP w polu ‘LAN IP Address’.

2. Kliknij ‘Save’.

3. Kliknij ‘Reboot’.

4. Kliknij ‘Ok’, by zatwierdzić zmiany.

- W tym menu można konfigurować rodzaj połączenia internetowego.

3.3.2 DHCP server:

Kliknij ‘DHCP-server’.

Istnieje teraz możliwość konfiguracji wbudowanej opcji serwera DHCP. Serwer ten ma za zadanie automatyczne przydzielanie adresów IP w otoczeniu sieciowym. Jeśli istnieje możliwość używania tej funkcji, jest zalecane, by z niej skorzystać. Funkcja ta jest domyślnie włączona. Jeśli konieczne jest ręczne ustawienie adresów IP lub zmiana zakresu adresów IP, można zrobić to w następujący sposób:

1. DHCP’ pozwala włączyć lub wyłączyć serwer DHCP.

2. ‘Lease time’ pozwala określić przedział czasu, po którym zostanie przydzielony nowy adres.

3. ‘IP Pool Starting Address’ pozwala określić ostatnią część pierwszego adresu IP, który może być przypisany.

4. ‘IP Pool Ending Address’ pozwala określić ostatnią część ostatniego adresu IP, który może być przypisany.

5. W polu ‘Domain Name’ można wprowadzić nazwę domeny.

6. Kliknij ‘Save’.

7. Kliknij ‘Reboot’.

8. Kliknij ‘Ok’, by zatwierdzić zmiany.

3.3.3 Sieć bezprzewodowa - bezpieczeństwo:

Kliknij ‘Wireless’.

Istnieją dwa rodzaje zabezpieczenia połączenia bezprzewodowego wbudowane w modem. Pierwsze z nich to kodowanie WEP ‘WEP encryption’, a drugie to filtracja adresów MAC 'MAC Address filtering’.

Kodowanie WEP zabezpiecza sieć poprzez używanie ciągu znaków, które muszą być identyczne z przypisanymi przez nas wcześniej na innych urządzeniach sieciowych (klientach) w tej samej sieci. Urządzenie posiada 3 poziomy zabezpieczeń (64-bitowe, 128-bitowe, 256-bitowe). 256-bitowe zapewnia największy poziom kodowania.

Filtracja adresów MAC: modem posiada zdefiniowaną przez użytkownika tabelę z adresami MAC urządzeń sieciowych (klientów), które mogą uzyskać dostęp do naszej sieci. Filtrowanie MAC opisane jest w paragrafie 3.5.4.

1. Wpisz nazwę sieci bezprzewodowej w polu ‘Network ID (SSID)’.

Proszę zwrócić uwagę, by nazwa ta była identyczna z nazwami w innych urządzeniach sieciowych.

2. Wybierz kanał dla sieci bezprzewodowej w polu ‘Channel’.

Proszę zwrócić uwagę, by kanał był identyczny w innych urządzeniach sieciowych.

3. Wybierz poziom zabezpieczeń WEP w polu ‘WEP security’.

4. Wpisz klucz WEP w polach ‘WEP key’ 1 do 4.

- 64-bitowe kodowanie wymaga 10 znaków kodu.

- 128-bitowe kodowanie wymaga 26 znaków kodu.

- 256-bitowe kodowanie wymaga 58 znaków kodu.

5. Wybierz klucz WEP.

6. Kliknij ‘Save’.

7. Kliknij ‘Reboot’.

8. Kliknij ‘Ok’, by zatwierdzić zmiany.

3.3.4 Zmiana hasła:

Kliknij ‘Password’.

Opcja ta pozwala zmienić hasło, dzięki któremu uzyskuje się dostęp do konfiguracji modemu.

1. Wprowadź aktualne hasło w polu ‘Old password’.

2. Wprowadź nowe hasło w polu ‘New password’.

3. Wprowadź ponownie nowe hasło w polu ‘Reconfirm’.

4. Kliknij ‘Save’

5. Kliknij ‘Reboot’.

6. Kliknij ‘Ok’, by zatwierdzić zmiany.

3.4 Różne ustawienia w menu ‘Forwarding rules’.

Kliknij ‘Forwarding rules’ w ‘Administrator Menu’.

Opcja ta pozwala konfigurować:

- Wirtualne serwery.

- „Specjalne aplikacje”.

- Opcje DMZ (Demilitarized Zone) “strefy zdemilitaryzowanej”.

3.4.1 Wirtualny serwer:

Kliknij ‘Virtual server’.

Opcja ta pozwala przydzielić dostęp internetowy do komputera, który służyć ma jako na przykład serwer FTP. Adres IP tego serwera musi być przypisany statycznie (manualnie).

1. W polu ‘Service ports’ wprowadź numer portu, który powinien być otwarty, by uzyskać dostęp do serwera.

2. Wprowadź adres IP serwera w polu ‘Server IP’.

3. Zaznacz ‘Enable’.

4. Wprowadź numer linii, który odpowiada numerowi linii w ‘Schedule rule’ (3.6.7), by otworzyć czasowo port. Wprowadzenie ‘0’ w polu ‘Use rule’ spowoduje otwarcie portu na stałe.

5. Kliknij ‘Save’.

6. Kliknij ‘Reboot’.

7. Kliknij ‘Ok’, by zatwierdzić zmiany.

3.4.2 “Specjalne aplikacje”:

Kliknij ‘Special AP’.

Niektóre aplikacje używają wielu połączeń (np. gry internetowe, wideokonferencje, telefonia internetowa, itp.)

Komputer używający „specjalnych aplikacji” musi mieć adres IP przypisany statycznie (manualnie). Poza zainstalowanymi domyślnie „specjalnymi aplikacjami” (zakładka ‘Popular applications’) istnieje możliwość dopisania własnych.

1. Wprowadź numer wychodzącego portu publicznego, otwartego dla dostępu do Internetu w polu ‘Trigger’.

2. Wprowadź numer portu lokalnego używanego przez „specjalne aplikacje” w polu ‘Incoming ports’ (użyj ‘-’, by

oddzielić zakresy portów).

3. Zaznacz ‘Enabled’, by aktywować zasady.

4. Kliknij ‘Save’.

5. Kliknij ‘Reboot’.

6. Kliknij ‘Ok’, by zatwierdzić.

3.4.3 Różne:

Kliknij ‘Miscellaneous’.

Strefa zdemilitaryzowana DMZ (Demilitarized Zone) pozwala wyznaczyć komputer wewnątrz sieci, który nie jest objęty ochroną zapory ogniowej. Hakerzy, którzy uzyskaliby dostęp do tego komputera, nie byliby w stanie uzyskać dostępu do całej sieci. Gdy użytkownik nie może używać aplikacji (np. gier) z powodu zasad ustawionych w zaporze ogniowej, korzystanie ze strefy zdemilitaryzowanej może rozwiązać problem poprzez włączenie ruchu dwukierunkowego. Różnica pomiędzy strefą zdemilitaryzowaną a wirtualnym serwerem jest taka, że wirtualny serwer przekierowuje wybrane aplikacje (np. FTP, strony internetowe) do określonego użytkownika, natomiast DMZ przekierowuje wszystkie dane (aplikacje, usługi) z internetowego adresu IP na konkretny komputer w sieci.

1. Wprowadź ostatnią część adresu IP, który ma być przypisany strefie zdemilitaryzowanej.

2. Zaznacz ‘Enabled’, by aktywować zasady.

3. Kliknij ‘Save’.

4. Kliknij ‘Reboot’.

5. Kliknij ‘Ok’, by zatwierdzić.

W polu ‘Non standard FTP port’ można przypisać dowolny numer portu dla serwera FTP, który zamierzasz odwiedzić.

3.5 Różne ustawienia w menu ‘Security Setting’.

Kliknij ‘Security Setting’ w ‘Administrator Menu’.

To menu pozwala ustawić określone opcje bezpieczeństwa. Można określić, które strony mogą być odwiedzane, a które nie oraz jakie urządzenia mają mieć dostęp do modemu.

3.5.1 Flitracja pakietów.

Kliknij ‘Packet Filters’.

Filtracja pakietów pozwala weryfikować ruch sieciowy, poprzez analizę przychodzących i wychodzących pakietów danych. Istnieje możliwość ich blokowania, przepuszczania bądź przesyłania w oparciu o adres IP.

1. Kliknij ‘Inbound Filter...’ dla ruchu przychodzącego i ‘Outbound Filter...’ dla ruchu wychodzącego.

2. Wybierz ‘Enable’ w polu ‘In- lub Outbound Filter’, by aktywować funkcję.

3. Wprowadź adres IP Twojego komputera w polu ‘Source IP’.

4. W polu ‘Source Port’ wprowadź numer portu, który wymaga aplikacja.

5. W polu ‘Destination IP’ wprowadź adres IP zewnętrznego komputera w Internecie.

6. W polu ‘Destination Port’ wprowadź numer portu na zewnętrznym komputerze, który wymaga aplikacja.

7. Zaznacz ‘Enabled’, by aktywować zasady.

8. Wprowadź w polu ‘Use Rule’ numer, który odpowiada wcześniej przypisanemu numerowi w menu ‘Schedule Rule’ (patrz paragraf 3.6.7). Opcja ta pozwala określić kiedy określona zasada powinna być włączona, a kiedy nie. Zasada określona jako ‘0’ jest zawsze włączona.

9. Kliknij ‘Save’.

10. Kliknij ‘Reboot’

11. Kliknij ‘Ok’, by zaakceptować zmiany.

3.5.2 Filtr domen.

Kliknij ‘Domain Filter’.

Filtr domen pozwala określić listę domen, których odwiedzanie jest zabronione.

1. Zaznacz ‘Enable’, by aktywować filtrację domen.

2. Zaznacz ‘Enable’, by stworzyć plik logów.

3. W polu ‘Privilege IP Address Range’ wprowadź ostatnią część adresu IP komputera, który ma dostęp do sieci bez ograniczeń.

4. Wprowadź adres internetowy strony w polu ‘Domain Suffix’.

5. Zaznacz ‘Drop’ w polu ‘Action’, by wyłączyć dostęp do tej domeny.

6. Zaznacz ‘Log’ w polu ‘Action’, by stworzyć wpis w pliku, gdy żądano zabronionego adresu.

7. Zaznacz ‘Enable’, by aktywować zasadę.

8. Kliknij ‘Save’.

9. Kliknij ‘Reboot’

10. Kliknij ‘Ok’, by zatwierdzić zmiany.

3.5.3 Kontrola MAC:

Kliknij ‘MAC Control’.

Filtracja adresów MAC: tylko urządzenia sieciowe, których adresy MAC zostały wprowadzone do modemu mają dostęp do sieci.

1. Zaznacz ‘Enable’, by aktywować kontrolę adresów MAC.

2. Zaznacz ‘Connection Control’ i ‘Association Control’, by określić dostęp do sieci bezprzewodowej i przewodowej.

3. W polu ‘DHCP Clients’ zaznacz jeden z przewodowo lub bezprzewodowo podłączonych komputerów.

4. W polu ‘ID’ wybierz zasadę, która ma obowiązywać dla adresów MAC i IP.

5. Kliknij ‘Copy to’

- Istnieje także możliwość wypełniania adresów MAC i IP manualnie.

6. Zaznacz ‘C’ (Connection Control) lub ‘A’ (Association Control), by określić dostęp.

7. Kliknij ‘Next Page’, by wpisać kolejne 4 adresy.

Uwaga! Poniżej opisane są sposoby określania dostępu dla klientów sieci.

‘Connection control’

Funkcja ‘Connection control’ pozwala określić czy klient przewodowy lub bezprzewodowy posiada dostęp do urządzenia i Internetu.

Jeśli klient nie posiada praw dostępu do urządzenia oznacza to, że nie ma on dostępu do Internetu i pewnych zasobów sieciowych. 
’Association control’

“Association" to proces wymiany informacji pomiędzy klientami bezprzewodowymi i modemem. Klient bezprzewodowy jest w stanie wymieniać informacje z urządzeniem tylko, gdy proces ”Association” jest pomyślnie zakończony.

Poniżej opisane jest, co klient może, a co nie, gdy "Connection" lub "Association" są włączone lub wyłączone.

Jeśli klient przewodowy MA UPRAWNIENIA "Connection", znaczy to, że ma pełen dostęp do Internetu i zasobów sieciowych.

Jeśli klient przewodowy NIE MA UPRAWNIEŃ "Connection", znaczy to, że MOŻE:

Komunikować się z innym klientami przewodowej sieci LAN

Ale NIE MOŻE:

Połączyć się z Internetem

Używać serwera wydruku

Komunikować się z klientami bezprzewodowymi

Konfigurować urządzenia

Jeśli klient bezprzewodowy MA UPRAWNIENIA "Association" do bezprzewodowego LAN i MA UPRAWNIENIA "Connection", znaczy to, że ma on pełen dostęp do Internetu i zasobów sieciowych.

Jeśli klient bezprzewodowy MA UPRAWNIENIA "Association" do sieci bezprzewodowej LAN, ale NIE MA UPRAWNIEŃ "Connection", znaczy to, że MOŻE:

Połączyć się z innymi klientami w sieci (przewodowej i bezprzewodowej).

Ale NIE MOŻE:

Połączyć się z Internetem

Używać serwera wydruku

Konfigurować urządzenia

Jeśli klient bezprzewodowy NIE MA UPRAWNIEŃ “Association" do sieci bezprzewodowej LAN, znaczy to, że NIE MOŻE on:

Komunikować się z innym klientami przewodowej sieci LAN (przewodowej ani bezprzewodowej)

Połączyć się z Internetem

Używać serwera wydruku

Konfigurować urządzenia

Uwaga: “Asosociation” nie ma wpływu na klientów przewodowych.

3.5.4 VPN:

PPTP pozwala stworzyć wirtualną sieć prywatną VPN (Virtual Private Network) przez Internet. Dzięki PPTP możliwe jest nawiązanie bezpiecznego połączenia na przykład z siecią w biurze. Można wtedy z niej korzystać podczas, gdy w rzeczywistości podłączeni jesteśmy do Internetu. Funkcja ta przewidziana jest dla zaawansowanych użytkowników i nie jest omówiona w tej instrukcji.

3.5.5 Różne:

Kliknij ‘Miscellaneous’.

To menu pozwala konfigurować zdalny dostęp ‘Remote management’

Zdalny dostęp:

Dzięki tej opcji możliwa jest konfiguracja modemu z dowolnego miejsca (np. przez Internet).

1. W polu ‘Remote Administrator Host’ wprowadź adres IP otrzymany od Twojego dostawcy internetowego.

2. W polu ‘Remote Administrator Port’ wprowadź numer portu, przez który będzie możliwy dostęp do konfiguracji modemu.

3. Można uzyskać dostęp do modemu z dowolnej lokalizacji poprzez wpisanie w przeglądarce ‘http://twoj.internetowy.adres.IP:[numer portu]’

Czas administracji:

‘Administrator Time-out’ pozwala określić czas bezczynności, po którym modem ponownie poprosi o nazwę użytkownika i hasło.

Discard PING from WAN side (Nie odpowiadanie na ping po stronie WAN):

Jednym ze sposobów ataku jest ‘pingowanie’ adresu IP. Modem odpowiada na ping wysyłając pakiety, jeśli funkcja ta jest włączona. Może to doprowadzić do zablokowania modemu.

3.6 Różne ustawienia w menu ‘Advanced Settings’:

Kliknij ‘Advanced Settings’ w menu administratora.

Opcja ta pozwala ustawić godzinę oraz przejrzeć pliki logów, a także przypisać prawa dostępu do modemu o określonych godzinach.

3.6.1 Modem ADSL:

Kliknij ‘ADSL modem’.

Dzięki tej opcji możliwe jest usprawnienie działania modemu. Jest zalecane, by nie zmieniać tych ustawień, ponieważ może mieć to negatywny wpływ na działanie urządzenia. Domyślne ustawienia są odpowiednie dla większości przypadków.

3.6.2 Czas systemowy:

Kliknij ‘System Time’.

W tym menu możliwe jest dokonanie zmian czasu zimowego na letni.

Ustawianie czasu zimowego/letniego przez Internet:

Zaznacz ‘Get Date and Time by NTP Protocol’.

Wybierz odpowiednią strefę czasową.

Kliknij ‘Sync now’.

Ustawianie czasu zimowego/letniego zgodnie z czasem systemowym komputera:

Zaznacz ‘Set Date and Time using PC’s Date and Time’.

Ustawianie czasu zimowego/letniego ręcznie:

Zaznacz ‘Set Date and Time manually’.

Wprowadź poprawną datę i godzinę.

Ustawienia czasu zimowego i letniego:

Zaznacz ‘Enable’ w polu ‘Daylight Saving’, by przestawić zegar na czas letni.

Wprowadź początek czasu letniego w polu ‘Start’.

Wprowadź koniec czasu letniego w polu ‘End’.

3.6.3 Logi systemowe:

Kliknij ‘System log’.

Dzięki temu menu istnieje możliwość przeglądania pliku logów. Można także wysłać ten plik na Twój adres e-mail.

- W polu ‘IP Address of Syslog Server’ wprowadź adres IP komputera, na którym plik logów powinien być przechowywany. Pamiętaj, by zaznaczyć ‘Enable’.

- By wysłać plik logów pocztą elektroniczną wprowadź swój adres e-mail w polu ‘E-mail Alert’. Pamiętaj, by zaznaczyć ‘Enable’.

3.6.4 Dynamiczny DNS:

Kliknij ‘Dynamic DNS’.

Dynamiczny DNS umożliwia użytkownikom dostęp do serwera wirtualnego poprzez nazwę domeny zamiast adresu IP. Usługa ta jest darmowa i można ją zarejestrować np. na stronie ‘www.dyndns.org’.

1. Wybierz ‘DDNS’, by włączyć funkcję.

2. Wybierz operatora telekomunikacyjnego.

3. Wprowadź nazwę domeny w polu ‘Hostname’.

4. Wprowadź nazwę użytkownika w polu ‘Username’.

5. Wprowadź hasło w polu ‘Password’.

6. Kliknij ‘Save’.

7. Kliknij ‘Reboot’, by zresetować modem i aktywować zmiany.

8. Kliknij ‘Ok’, by zatwierdzić.

3.6.5 SNMP:

SNMP (Simple Network Management Protocol) pozwala kontrolować wiele urządzeń sieciowych w jednym środowisku. Funkcja ta przewidziana jest dla zaawansowanych użytkowników i nie jest omówiona w tej instrukcji.

3.6.6 Routing:

Kliknij ‘Routing’.

Protokół ‘Routing Information Protocol (RIP)’ pozwala Twojemu operatorowi telekomunikacyjnemu określić tzw. ‘blueprint’. RIP liczy kroki, jakie pokonał pakiet do końca sieci, a następnie wysyła informacje do innego modemu (np. dostawcy internetowego). Protokół RIP jest starszym protokołem, który z powodu pewnych braków (utrata pakietów) jest używany jedynie w mniejszych sieciach. Nie jest zalecane, by używać tą opcję.

Wyłącz RIP zaznaczając ‘Disabled’ w polach ‘Static routing’ i ‘Dynamic routing’.

Jeśli Twoja sieć wykorzystuje wiele modemów, można je zidentyfikować w następujący sposób:

1. Wprowadź adres IP modemu w polu ‘Destination’.

2. Wprowadź maskę podsieci modemu w polu ‘Subnetmask’.

3. Wprowadź domyślną bramę modemu w polu ‘Gateway’.

4. Wprowadź ‘skok’ (dystans pomiędzy jednym komputerem a drugim) modemu w polu ‘Hop’.

5. Zaznacz ‘Enable’, by aktywować zasadę.

6. Kliknij ‘Save’, by zatwierdzić zmiany.

3.6.7 Reguły czasowe:

Kliknij ‘Schedule rule’.

Dzięki tym zasadom można określić przedziały czasu, w których serwer powinien być osiągalny z Internetu.

1. Zaznacz ‘Enable’, by aktywować reguły czasowe.

2. Kliknij ‘Add new rule’, by dodać nową regułę.

3. Wprowadź nazwę w polu ‘Name of rule’.

4. Wprowadź w tabeli przedziały, w których reguła powinna być aktywna..

5. Kliknij ‘Save’, by zapisać zmiany.

6. Kliknij ‘Back’, by wrócić do podsumowania wszystkich reguł.

3.7 Różne ustawienia w menu ‘Toolbox’:

Kliknij ‘Toolbox’.

To menu pozwala na przykład przeglądać plik logów, aktualizować firmware oraz zapisywać i przywracać konfiguracje.

3.7.1 Przeglądanie pliku logów:

Kliknij ‘View log’, by przejrzeć plik logów.

Istnieje możliwość przesłania pliku pocztą elektroniczną albo automatycznie zapisywać plik na dysku. Patrz paragraf 3.6.3.

3.7.2 Aktualizacja firmware’u:

Kliknij ‘Firmware upgrade’.

Dzięki tej opcji można zaktualizować firmware lub przywrócić poprzednią konfigurację modemu (zapisaną wcześniej w pliku).

1. Kliknij ‘Przeglądaj’, by odszukać plik zawierający firmware.

2. Kliknij ‘Upgrade’, by załadować plik do modemu.

Aktualizacja firmware’u nie powoduje utraty poprzednich ustawień.

Uwaga! Nie wolno resetować/wyłączać modemu w czasie tej aktualizacji!

3.7.3 Kopia bezpieczeństwa:

Kliknij ‘Backup settings’.

Opcja ta pozwala zapisać plik konfiguracyjny na dysku w celu późniejszego odtworzenia konfiguracji. Plik zapisany zostanie z rozszerzeniem ‘.bin’. Przywracanie konfiguracji podobnie jak aktualizacja firmware’u (3.7.2).

3.7.4 Przywracanie ustawień fabrycznych:

Kliknij ‘Reset to default’.

Uwaga! Opcja ta przywróci ustawienia fabryczne. Wszystkie zmiany zostaną nadpisane.

Kliknij ‘Ok’, by zresetować modem.

3.7.5 Restart:

Kliknij ‘Reboot’.

Jeśli dokonano jakichś zmian w modemie, musi on zostać zresetowany.

Kliknij ‘Ok’.

3.7.6 Różne:

Kliknij ‘Miscellaneous’.

‘Wake-on-LAN’ pozwala, by komputer został uruchomiony przez modem (np. gdy chcemy włączyć komputer przez Internet). Jest to możliwe tylko wtedy, gdy oba urządzenia obsługują tą funkcję.

Wprowadź adres MAC karty sieciowej w polu ‘MAC Address for Wake-on-LAN’.

Kliknij ‘Wake Up’, by uruchomić komputer.

W polu ‘Domain Name or IP Address for Ping Test’ można wpisać adres IP lub nazwę domeny, by przeprowadzić test pingowania. Pozwala to określić czy adres/domena jest osiągalna.

Konfiguracja serwera wydruku:

Instalacja:

- Nie ma konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania w systemie Windows XP i Windows 2000. Posiadają one już zainstalowane wymagane pakiety.

- Zakładamy, że Twoja drukarka została zainstalowana poprawnie.

Instalacja oprogramowania (Windows 98SE/ME):

1. Włóż załączony dysk CD.

2. Kliknij ‘Install Printserver’.

3. Kliknij ‘Next’.

4. Kliknij ‘Next’.

5. Kliknij ‘Finish’.

6. Zaznacz ‘Tak, chcę zresetować komputer’.

Instalacja serwera wydruku (Windows 98SE/ME):

1. Kliknij ‘Start’.

2. Kliknij ‘Ustawienia’.

3. Kliknij ‘Drukarki’.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, którą zamierzasz podłączyć do modemu.

5. Kliknij ‘Właściwości’.

6. Kliknij zakładkę ‘Szczegóły’.

7. Wybierz ‘PRTmate’ w ‘Print to the following port’.

8. Kliknij ‘Ustawienia portu’.

9. Wprowadź adres IP modemu (domyślnie: 192.168.123.254).

10. Kliknij ‘Ok’.

Instalacja serwera wydruku (Windows 2000/XP):

1. Kliknij ‘Start’.

2. Kliknij ‘Ustawienia’.

3. Kliknij ‘Drukarki’.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, którą zamierzasz podłączyć do routera.

5. Kliknij ‘Właściwości’.

6. Kliknij ‘Porty’.

7. Kliknij ‘Dodaj Port’.

8. Wybierz ‘Standard TCP/IP port’.

9. Kliknij ‘Nowy port’.

10. Kliknij ‘Dalej’.

11. Wprowadź adres IP routera (domyślnie: 192.168.123.254).

12. Kliknij ‘Dalej’.

13. Wybierz ‘Niestandardowy’.

14. Wybierz ‘Ustawienia’.

15. Wybierz ‘LPR’.

16. Zaznacz ‘Włączone zliczanie bajtów LPR’.

17. Wprowadź ‘lP’ w polu ‘Nazwa kolejki’.

18. Windows 2000: Kliknij ‘Ok’.

19. Windows XP: Kliknij ‘Dalej’.

20. Windows 2000: Kliknij ‘Ok’.

21. Windows XP: Kliknij ‘Zakończ’.

Intronics Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 121
64-100 Leszno
tel. +48 65 52 55 511
fax +48 65 52 55 666
info@intronics.pl
http://www.intronics.pl